## Slide 1
GRAND PARIS SEINE OUEST · GÉOAI
La GéoAI au service des métiers
Pallier le manque de données par la détection automatisée des passages piétons
Géo Évènement 2026 · Conférence Francophone Esri
8 octobre 2026 · 8 communes de GPSO
Notes: Bonjour à tous. On va vous montrer comment on a produit une donnée qui n'existait pas chez nous : l'inventaire des passages piétons sur les 8 communes de GPSO.
Notre règle tout au long du projet : prendre la méthode la plus légère qui suffit, et ne passer à la suivante que si on n'a pas le choix.
À la fin, on vous montre le résultat publié sur ArcGIS Online, et ce qu'on compte en faire pour les prochains millésimes IGN.

## Slide 2
L'ORATEUR ET LE CADRE
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
2
Mandresy ANDRI
Chargé de valorisation des données
DIGIT — Direction de l'Information Géographique et de l'Innovation Territoriale, Grand Paris Seine Ouest
GPSO s'est doté d'une charte d'usage de l'intelligence artificielle, validée au CST du 22 janvier 2026 :
« L'humain au cœur du dispositif »
La DIGIT fait partie du groupe de travail IA qui porte cette charte, constitué en septembre 2025 avec la DSI, la DRH, la DAI, la DESC, la communication et des directions métiers.
Les 5 piliers de la charte
L'humain au cœur
Sobriété
Transparence
Sécurité et souveraineté
Responsabilité
Un projet de la DIGIT, mené dans le cadre de la charte IA de GPSO
Notes: Je suis Mandresy Andri, chargé de valorisation des données à la DIGIT, la Direction de l'Information Géographique et de l'Innovation Territoriale de Grand Paris Seine Ouest.
GPSO s'est doté d'une charte d'usage de l'IA, validée au CST du 22 janvier 2026, qui tient en une idée : l'humain au cœur du dispositif. La DIGIT fait partie du groupe de travail IA qui la porte depuis septembre 2025, avec la DSI, la DRH, la DAI, la DESC, la communication et des directions métiers.
Ce projet a été mené dans le cadre de cette charte : vous allez retrouver ses cinq piliers dans nos choix.

## Slide 3
LE BESOIN
La DGST veut sécuriser les passages piétons, mais aucun inventaire n'existe
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
3
Sécuriser les traversées piétonnes
Sur tout le territoire, en priorité aux abords des écoles, aux sorties de transports en commun et dans les carrefours accidentogènes.
Pas d'inventaire, donc pas de chiffres
Aucune couche des passages piétons. Les relevés à la main sont longs et difficiles à tenir à jour.
Trois usages bloqués
Comparer des solutions, rédiger les notes aux instances, structurer les marchés publics de sécurité routière.
Orthophoto IGN 20 cm à Vanves (Carrefour de l'insurrection)
Notes: Le point de départ, c'est un projet de la DGST : améliorer durablement la sécurité des piétons sur tout le territoire, en commençant par les zones les plus exposées, les abords des écoles, les sorties de transports en commun et les carrefours accidentogènes.
Pour faire valider sa stratégie, la DGST doit tenir cinq exigences. La cohérence entre communes, visuelle et technique. Un coût maîtrisé sur tout le cycle de vie, achat et entretien. La compatibilité avec les infrastructures existantes et l'homologation. L'adaptation au contexte urbain : densité, éclairage, flux. Et la coordination avec les requalifications et les travaux de voirie.
Le problème, c'est qu'il n'existait aucun inventaire des passages piétons. Les relevés à la main sont longs et vite dépassés. Les directions Voirie, Mobilités et Accessibilité n'avaient donc pas de chiffres par commune pour comparer des solutions, écrire les notes aux instances ou préparer les marchés publics.
Sur l'orthophoto IGN à 20 cm, les passages se voient très bien, comme ici autour d'un giratoire à Vanves. Il faut juste les extraire.
Sources : besoin exprimé par la DGST ; BD ORTHO 2024 20 cm = cahier_recherche/README.md. Image = datasets/tiles_test/images/000000000375.tif.

## Slide 4
LE PRODUIT
Au départ, il fallait compter les passages. On est allé plus loin
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
4
Le besoin de départ
Combien de passages piétons, par commune ?
Ce qu'on livre
Localisé : un point en Lambert-93
Mesuré : son contour, ses dimensions
Qualifié : un score, une alerte
Consultable : tableau de bord, filtres communes et quartier
Extrait de la liste réelle : identifiant, quartier, alerte, score, surface
Notes: Au départ, la demande était simple : combien de passages piétons y a-t-il, commune par commune ?
On livre davantage. Chaque passage est localisé par un point en Lambert-93, mesuré avec son contour et ses dimensions, qualifié par un score et, si besoin, une alerte, et consultable dans un tableau de bord avec des filtres par commune et par quartier.
Tout arrive au statut « à valider » : c'est une donnée produite automatiquement, un technicien la contrôle avant de la considérer comme sûre.
L'image est un extrait de la liste du tableau de bord réel, filtré sur Bellevue, à Meudon.
Sources : attributs et statut = cahier_recherche/README.md ; capture = assets/livrable_dashboard_quartier_bellevue.png (recadrée).

## Slide 5
NOTRE RÈGLE
La méthode la plus légère qui suffit
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
5
PRÉALABLE
Règles SIG
Déduire les passages d'une donnée existante
Non concerné ici : aucune donnée existante ne contient les passages
NIVEAU 1
SAM 3 sur des échantillons, vérifié à l'œil
Modèle prêt à l'emploi dans ArcGIS Pro
Une consigne en texte
Contrôle visuel
Effort moyen
NIVEAU 2
Échantillon corrigé, puis entraînement
Corriger les propositions de SAM 3
Entraîner un modèle
Le tester sur un quartier jamais vu
Effort élevé
non
concerné
non
À chaque étage : avec un post-traitement, la donnée est-elle correcte ?
Si oui, on s'arrête. Sinon, on monte d'un étage. On n'entraîne un modèle que si on n'a pas le choix.
Ce que dit notre charte IA
Sobriété
On s'arrête au niveau le plus léger qui suffit
L'humain au cœur
Tout est livré « à valider », les alertes guident la revue
Transparence
Méthode, mesures et limites documentées
Sécurité et souveraineté
Données IGN publiques, calcul local
Responsabilité
La couche est validée avant tout usage métier
Notes: C'est la règle qu'on s'est fixée. D'habitude, on commence par des règles SIG sur une donnée qu'on a déjà. Pour les passages piétons, impossible : il n'existe aucune donnée d'où les déduire.
Donc premier étage, SAM 3 sur quelques quartiers, vérifié à l'œil. Deuxième étage, seulement si besoin, on corrige un échantillon et on entraîne un modèle. À chaque fois, on se demande si un post-traitement suffit à rendre la donnée correcte.
Cette règle, c'est aussi celle de notre charte IA. Sobriété : « Recourir à l'IA uniquement lorsqu'elle apporte une réelle valeur ajoutée, en évitant les usages superflus. » On s'arrête au niveau le plus léger qui suffit : pas de règle SIG possible, puis SAM 3, et l'entraînement seulement parce que SAM ne suffisait pas. Le calcul tourne en local, sur un seul poste.
L'humain au cœur : « L'IA est un outil, jamais une finalité. Elle doit servir les individus et éclairer leurs décisions. » Les annotations ont été corrigées par un expert, et tous les passages sont livrés au statut « à valider », avec des alertes pour orienter la revue.
Transparence : « Informer clairement sur l'usage de l'IA pour instaurer la confiance. » La méthode, les mesures et les limites sont documentées dans notre cahier de recherche ; le modèle est déposé sur Hugging Face, en dépôt privé à ce jour.
Sécurité et souveraineté : « Protéger les données et les systèmes à chaque étape. » On utilise des données publiques de l'IGN, sous Licence Ouverte, sans aucune donnée personnelle ; le calcul se fait en local, sans envoi vers un service d'IA tiers, et les résultats sont hébergés sur l'ArcGIS Online de GPSO.
Responsabilité : « Chaque agent reste garant des contenus qu'il produit avec l'IA. » La couche est validée par un agent avant tout usage métier.
Enfin, la charte décrit « une démarche pilotée, l'humain au cœur du dispositif, progressive (par petits pas mesurés), frugale (sans surconsommation ni dépendance externe), sûre (données maîtrisées et sécurisées) ». C'est le chemin qu'on a suivi : un pilote, puis un protocole étanche, puis le territoire entier.

## Slide 6
NIVEAU 1
Pas de règle SIG possible, on commence par SAM 3 sur des échantillons
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
6
Pourquoi pas de règle SIG
Aucune donnée existante ne contient les passages
Une règle transforme une donnée, elle n'en crée pas
Seule l'orthophoto les montre tous
Ce qu'on fait au niveau 1
On choisit quelques quartiers
On lance SAM 3 dans ArcGIS Pro
On vérifie chaque proposition à l'œil
On regarde si un post-traitement suffirait
Sur une autre demande, une règle SIG a suffi
Pour localiser les places publiques à entretenir, une règle appliquée aux données existantes a produit toute la donnée, sans SAM ni modèle. C'est la même logique : on s'arrête dès que ça suffit.
Notes: Le premier réflexe en SIG, c'est de chercher une règle à partir d'une donnée qu'on a. Ici, aucune donnée ne contient les passages : seule l'image les montre.
Alors on part de l'image, avec l'outil le plus simple : SAM 3, sur quelques quartiers, et on regarde chaque résultat.
Sur une autre demande, pour localiser les places publiques à entretenir, une règle appliquée aux données existantes a suffi, sans SAM ni modèle. C'est la même logique : on s'arrête dès que ça suffit. Ici, vous allez voir qu'il a fallu aller plus loin.

## Slide 7
NIVEAU 1 · SAM 3
SAM 3 en zero-shot : il trouve la majorité des passages sans entraînement
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
7
Zero-shot prompting : on décrit l'objet en texte (« pedestrian crossing »), sans lui montrer un seul exemple.
Dans ArcGIS Pro
Outil Detect Objects Using Deep Learning
Modèle SAM3.dlpk
Consigne : « pedestrian crossing »
Polygones en Lambert-93, en 3 minutes sur le premier secteur
Sur un petit périmètre, ça suffit
À l'échelle d'un quartier, SAM 3 en zero-shot avec un post-traitement suffit. À l'échelle de 8 communes, on passe au niveau 2.
Entrée de giratoire : passage trouvé et détouré par SAM 3
Notes: SAM 3 est un modèle disponible en paquet .dlpk pour ArcGIS Pro. On l'utilise en zero-shot : on décrit l'objet en texte, « pedestrian crossing », sans lui montrer un seul exemple. On le lance avec Detect Objects Using Deep Learning, et c'est tout.
Trois minutes plus tard, on a des polygones en Lambert-93. Il trouve la plupart des passages classiques, sur une chaussée dégagée.
Sur un petit périmètre, un quartier par exemple, SAM 3 avec un post-traitement suffit. À l'échelle des 8 communes, les erreurs à corriger deviennent trop nombreuses : on passe au niveau 2.
Sources : outil, paramètres, 2 min 59 s, « majorité d'objets » = cahier_recherche/README.md. On n'a pas de taux de détection pour SAM seul : ne pas en donner.

## Slide 8
NIVEAU 1 · LIMITES
Les erreurs de SAM 3 reviennent toujours sous les mêmes formes
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
8
Faux positif
6,52 m² sur un marquage qui n'est pas un passage
Autre marquage
Chevrons de voirie pris pour un passage
Fusion
3 traversées réunies en une entité de 83,5 m²
Ombre
Un passage coupé en deux par l'ombre d'un immeuble
Voiture
Contour déformé par un véhicule stationné
SAM 3 cherche ce qui ressemble à un passage. Il ne connaît pas les règles du marquage, et il suit le contraste de l'image.
Notes: Les erreurs de SAM 3 ne sont pas aléatoires. On a vu des faux positifs, comme ce petit polygone de 6,52 m² avec une confiance de 0,51 sur un marquage qui n'est pas un passage, et des chevrons de voirie.
Il fusionne aussi des passages proches, ici trois traversées en une seule entité de 83,5 m². L'ombre d'un immeuble coupe un passage en deux, une voiture déforme le contour.
Comme les erreurs se répètent, une partie peut se corriger par des règles. C'est la slide suivante.
Sources : cahier_recherche/README.md. Le faux positif de 6,52 m² (confiance 0,51) se lit dans la table attributaire de assets/sam_detection_simple.png.

## Slide 9
NIVEAU 1 · VERDICT
Corrections par les outils ArcGIS
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
9
À la main, sous SIG
Supprimer les autres marquages
Diviser deux passages fusionnés (à moins de 2 m)
Fusionner un passage coupé par l'ombre
Recaler le contour
Deux passages fusionnés : outil Divide
Quartier pilote : 244 propositions de SAM 3, 215 passages après vérification
SAM 3 seul ne suffit pas ici. Mais il nous donne vite un échantillon corrigé, et c'est ce qu'il faut pour entraîner un modèle.
Notes: À gauche, ce qu'un post-traitement sait faire : filtrer par taille, un passage fait environ 25 m² d'emprise chez nous, écarter ce qui sort de la chaussée, recoller des morceaux.
À droite, ce qu'il faut faire à la main dans ArcGIS Pro : supprimer, diviser, fusionner, recaler.
Sur le quartier pilote, 244 propositions sont devenues 215 passages. Ce n'est pas un taux de réussite : ce solde mélange des suppressions, des divisions et des fusions.
Conclusion : SAM seul ne suffit pas, on passe au niveau 2. Mais il nous a fourni l'échantillon corrigé bien plus vite.
Sources : 244 → 215 et règle des 2 m = cahier_recherche/README.md ; aire moyenne 24,1 à 25,0 m² = cahier_recherche/README.md.

## Slide 10
NIVEAU 2 · LES DONNÉES
On annote six quartiers, pas tout le territoire
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
10
Quartier
Commune
Passages
Silly - Galliéni
Boulogne-Billancourt
214
République - Point-du-Jour
Boulogne-Billancourt
178
Le Centre Saint-Rémy
Vanves
125
Meudon-sur-Seine
Meudon
106
Garenne - Rive Gauche
Sèvres
36
Gabriel Péri - Danton
Sèvres
11
Total
4 communes sur 8
670
En bleu, les 6 quartiers annotés, sur les 38 de GPSO
Notes: Pour entraîner un modèle, il faut un échantillon corrigé. On n'a pas tout annoté : six quartiers, dans quatre communes, choisis pour être variés.
Du tissu dense à Boulogne, un quartier compact à Vanves, une bande en bord de Seine à Meudon, et Sèvres. En tout, 670 passages, proposés par SAM 3 et vérifiés un par un.
On travaille sur la BD ORTHO à 20 cm parce qu'une bande de passage y fait 2 à 3 pixels. À 50 cm, elle se fond dans le bitume.
Sources : tableau et total 670 = cahier_recherche/README.md ; 20 cm = cahier_recherche/README.md ; carte = datasets/quartiers-des-communes-de-gpso.geojson.

## Slide 11
NIVEAU 2 · LA CHAÎNE
De l'orthophoto à la couche publiée, en six étapes
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
11
Le modèle est aussi livré en .dlpk pour Classify Pixels Using Deep Learning dans ArcGIS Pro.
Notes: On prend l'ortho, SAM propose, on corrige, on entraîne, on détecte partout, on publie.
Si on vous demande les outils ArcGIS : Dissolve, Pairwise Buffer de 50 m, Mosaic To New Raster, Clip Raster pour préparer l'image ; Detect Objects Using Deep Learning avec SAM3.dlpk ; Delete, Divide et Merge pour la correction ; Export Training Data For Deep Learning en tuiles de 512 px, avec trois exports par quartier ; puis Train Deep Learning Model.
La détection sur les 8 communes a tourné en local, sur un portable, en 73 minutes. Le modèle est aussi livré en .dlpk, pour Classify Pixels Using Deep Learning dans ArcGIS Pro.
Sources : cahier_recherche/README.md ; .dlpk livré = datasets/export/gpso_crosswalks_unet_resnet34.dlpk (poids du U-Net ResNet34 seed0 qui a produit les résultats ; chargement dans ArcGIS Pro à tester).

## Slide 12
NIVEAU 2 · LE PIÈGE À ÉVITER
Découper le territoire avant de tuiler
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
12
Tuiler, puis tirer au sort
Deux tuiles voisines : la bande violette est dans les deux
84 % du sol des tuiles de contrôle déjà vu à l'entraînement
2 tuiles sur 117 vraiment nouvelles
Découper par quartiers, puis tuiler
Train
Boulogne-Billancourt et Sèvres
439 passages · 65,5 %
Validate
Meudon-sur-Seine
106 passages · 15,8 %
Test
Le Centre Saint-Rémy, Vanves
125 passages · 18,7 %
Une vraie tuile de chaque groupe, passages de référence en bleu clair
Aucun mètre carré en commun, 778 m à 2,4 km entre les groupes
Dans ArcGIS : paramètre « Input Mask Polygons » de l'export
Notes: C'est le piège qu'on veut vous éviter. Les tuiles d'entraînement se chevauchent de moitié : sur ces deux tuiles voisines de Boulogne, les mêmes passages apparaissent dans les deux.
Au premier essai, on avait tiré au sort les tuiles de contrôle. Résultat, 84 % de leur sol avait déjà été vu à l'entraînement, et le score était trop beau.
La parade est une opération SIG : on sépare les quartiers d'abord, puis on exporte trois fois avec Input Mask Polygons. Entraînement sur Boulogne et Sèvres, réglage sur Meudon-sur-Seine, test sur un quartier de Vanves que le modèle n'a jamais vu.
Sources : 84 %, 2/117 = cahier_recherche/README.md ; 439 / 106 / 125, 0 m², 778 m à 2,4 km = cahier_recherche/README.md. Tuiles : tiles_train 000000000228 et 000000000230, puis 000000001243, tiles_val 000000000036, tiles_test 000000000375.

## Slide 13
NIVEAU 2 · L'ENTRAÎNEMENT
On entraîne un U-Net ResNet34 dans ArcGIS Pro
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
13
Train Deep Learning Model dans ArcGIS Pro, sur le GPU d'un poste de travail
Entraîné sur Boulogne et Sèvres, réglé sur Meudon-sur-Seine, testé sur Vanves.
Pourquoi ce modèle
Architecture classique
Assez léger pour un poste avec GPU
Proposé tel quel dans ArcGIS Pro
ATTENTION Licence Image Analyst Nécéssaire !
Livré en .dlpk
Utilisable dans ArcGIS Pro avec Classify Pixels Using Deep Learning.
Notes: Pour le niveau 2, on reste dans ArcGIS Pro. La capture montre Train Deep Learning Model en cours, sur le GPU d'un poste de travail.
On a choisi un U-Net ResNet34 : c'est une architecture classique, proposée dans ArcGIS, qui tourne sur un poste normal équipé d'un GPU.
Il apprend sur Boulogne et Sèvres, on le règle sur Meudon-sur-Seine, et on le teste une seule fois sur Vanves.
Le modèle est livré en .dlpk, donc réutilisable par n'importe quelle équipe ArcGIS Pro.
Sources : capture = assets/train_log_arcgis_gpu_usage.png ; .dlpk livré = datasets/export/gpso_crosswalks_unet_resnet34.dlpk (poids du U-Net ResNet34 seed0, datasets/runs/unet-resnet34/seed0.pt ; chargement dans ArcGIS Pro à tester). Le .dlpk livré contient le modèle qui a produit les chiffres des slides suivantes ; la capture montre un entraînement du même type de U-Net dans ArcGIS Pro, pendant la phase pilote.

## Slide 14
DU MASQUE AU POINT
Pour chaque passage, on garde un point et un polygone
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
14
Orthophoto
IGN 20 cm
Masque
pixels « passage »
Polygone
contour du passage (emprise)
Point
centroid, en Lambert-93
Compter
Un point par passage. On compte par quartier et par commune.
Localiser
Le point tombe sur le passage. Notre cible : moins de 1,5 m d'écart.
Mesurer
Le polygone donne déjà la surface d'emprise, la largeur, la longueur et l'orientation.
Notes: Pourquoi segmenter plutôt que chercher des points ou des rectangles ? Parce qu'on récupère la vraie forme du marquage, même en biais.
Sur cette tuile de Vanves : l'image, le masque, le contour, et le point au centre.
Le point sert à compter et à localiser. Le polygone, on le garde pour mesurer : surface aujourd'hui, largeur, longueur ou orientation demain.
Source : cible de 1,5 m = cahier_recherche/README.md. Illustration = tiles_test 000000000000 et son masque de référence.

## Slide 15
RÉSULTAT SUR LE QUARTIER DE TEST
Sur Vanves, jamais vu à l'entraînement, zéro point parasite
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
15
0
point parasite
89 %
des passages retrouvés
76 sur 85
0,40 m
écart médian
du centre
91 %
des centres à moins
de 1,5 m
Sur les 9 passages manqués, 6 sont bien détectés mais collés à un voisin dans un carrefour. Ils sont comptés comme un seul objet, et l'alerte « fusion probable » les signale.
Notes: Voici les chiffres qui comptent pour un gestionnaire, mesurés en passages sur Vanves, un quartier que le modèle n'a jamais vu.
Aucun point parasite. 76 passages retrouvés sur 85, soit 89 %. Le centre du point est à 40 cm du centre réel en médiane, et 91 % des points sont à moins de 1,5 m.
Sur les 9 manques, 6 sont en fait des passages de carrefour fusionnés avec un voisin : ils sont couverts, mais comptés comme un seul, et l'alerte les signale. Il reste 3 vrais oublis.
Prudence : Vanves est dense et bien marqué. En zone pavillonnaire ou en forêt, on s'attend à plus de faux positifs, qu'on ira chercher dans la file « faible confiance ».
Sources : 0 faux positif (précision 1,000), 76/85 (rappel 0,894), 6 fusions sur 9, 0,40 m, 90,8 % < 1,5 m = cahier_recherche/README.md.

## Slide 16
LE POST-TRAITEMENT
Le post-traitement trie ce qu'il faut vérifier
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
16
1
Recoller les tuiles
un passage vu sur plusieurs tuiles ne compte qu'une fois
2
Retirer les petites taches
moins de 6 m²
3
Faire les polygones et les points
avec surface, dimensions, commune
4
Poser une alerte
trop petit, trop grand, forme atypique, faible confiance
Masque brut du U-Net
Contours et points
Sans alerte 2 086
Faible confiance 572
Forme atypique 188
Fusion probable 174
Trop petit 82
Bord de zone 20
Notes: Le modèle donne un masque de pixels. Le post-traitement en fait une couche : on recolle les tuiles, on retire les taches de moins de 6 m², on fait les polygones et les points.
Surtout, il pose une alerte quand un objet sort de la norme : trop petit, trop grand, forme bizarre, ou confiance faible. En haut, un exemple réel à Meudon-sur-Seine.
Sur tout le territoire, deux passages sur trois sortent sans alerte. Les 1 036 autres forment la file de revue prioritaire. Les fusions probables en rouge sont surtout des passages de carrefour collés entre eux.
Sources : paramètres (seuil 0,5, surface min. 6 m²) et répartition des alertes = datasets/predictions/gpso/resume.json et cahier_recherche/README.md. Illustration = prédiction du U-Net sur la tuile tiles_val 000000000446, nettoyée pour l'exemple.

## Slide 17
LE LIVRABLE
3 122 passages détectés sur les 8 communes, dans un tableau de bord ArcGIS
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
17
Ce qu'on y trouve
Les passages par commune
La part des alertes
La liste, avec recherche
Des filtres par commune et par quartier
La carte sur l'ortho IGN 2024
Un point par objet détecté : dans les quartiers annotés, on compte environ 20 % de passages en moins que la référence, surtout à cause des fusions en carrefour.
Notes: Voilà le résultat, en ligne : un tableau de bord ArcGIS Dashboards sur les 36,6 km² de GPSO.
3 122 passages détectés, dont 2 086 sans alerte et 1 036 à vérifier en priorité. Par commune : 892 à Boulogne, 665 à Meudon, 622 à Issy, 311 à Sèvres, 251 à Vanves, 221 à Chaville, 120 à Ville-d'Avray et 40 à Marnes-la-Coquette.
À droite, la liste des passages à vérifier, avec une recherche. En haut, les filtres commune et quartier.
Sources : capture = assets/livrable_dashboard_gpso.png ; chiffres = datasets/predictions/gpso/resume.json et cahier_recherche/README.md. Les passages hors des quartiers annotés n'ont pas de mesure de précision : ils sont tous au statut « à valider ».
Si on vous pose la question du nombre réel : les 3 122 sont des passages détectés, pas un recensement exhaustif. Dans les quartiers annotés, on détecte 543 objets pour 670 passages, soit 81 %, surtout à cause des fusions en carrefour. La vraie population est plutôt autour de 3 800, mais c'est une extrapolation. Source : cahier_recherche/README.md, section 6.1 et tableau 9 (543 / 670) ; 3 800 ≈ 3 122 / 0,81, extrapolation non mesurée.

## Slide 18
LE LIVRABLE
On filtre un quartier, on revoit les alertes, tout est publié sur ArcGIS Online
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
18
Bellevue, à Meudon : 95 passages, 66 sans alerte, 29 à vérifier. Les points sont colorés selon l'alerte.
11 éléments sur ArcGIS Online : tableau de bord, carte web, couches et sources GeoJSON
Notes: Un gestionnaire filtre sur son secteur, ici Bellevue à Meudon : 95 passages, 66 sans alerte, 29 à revoir. Il voit tout de suite où sont les points orange ou violets.
À droite, ce qu'on a publié sur ArcGIS Online : 11 éléments, le tableau de bord, la carte web, les couches de points, de polygones, de communes et de quartiers, et leurs sources GeoJSON.
Tout le calcul a été fait en local. ArcGIS Online sert à héberger et à diffuser.
Sources : assets/livrable_dashboard_quartier_bellevue.png et assets/livrable_agol_contenus.png. À vérifier : l'hébergement de couches sur ArcGIS Online peut consommer un peu de crédits de stockage ; aucun crédit n'a été consommé pour l'analyse.

## Slide 19
LE LIVRABLE · POUR LA DGST
Ce que la base apporte au projet de sécurisation
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
19
Exigence ou usage de la DGST
Ce que la base fournit
Chiffres par commune
Comptages par commune et par quartier dans le tableau de bord, mis à jour à chaque millésime.
Homogénéité territoriale
Même méthode, même orthophoto (IGN 2024), mêmes règles d'alerte sur les 8 communes.
Priorisation : écoles, sorties de transports, carrefours
Chaque passage est un point géolocalisé, à croiser avec les écoles, les arrêts de transport et l'accidentologie. Ce croisement reste à faire ; il est simple dans ArcGIS.
Marchés publics, coût de cycle de vie
Quantités par commune et dimensions de chaque passage (largeur, longueur, emprise) pour dimensionner les lots. La mise à jour à chaque millésime permet de suivre l'évolution du parc.
Synergie avec les travaux de voirie
La couche se superpose au programme de travaux et au filaire de voirie.
Un socle à valider : la base compte environ 20 % de passages en moins que la référence, à cause des fusions en carrefour. Elle est faite pour prioriser et chiffrer, pas encore pour un recensement exhaustif.
Notes: Revenons au besoin de la DGST, ligne par ligne.
Les chiffres par commune : ils sont dans le tableau de bord, par commune et par quartier, et ils seront recalculés à chaque millésime.
L'homogénéité : la même méthode, la même orthophoto IGN 2024 et les mêmes règles d'alerte s'appliquent aux 8 communes.
La priorisation : chaque passage est un point. On peut donc le croiser avec les écoles, les arrêts de transport et l'accidentologie. Ce croisement n'est pas encore fait, mais c'est une jointure spatiale classique dans ArcGIS.
Les marchés publics et le coût de cycle de vie : on a les quantités par commune et les dimensions de chaque passage, largeur, longueur, emprise, de quoi dimensionner des lots. Avec un nouveau millésime, on suivra l'évolution du parc.
Compatibilité et adaptabilité : orientation, dimensions, quartier et polygone donnent une base pour qualifier chaque site. L'éclairage et les flux viendront d'autres données.
Travaux de voirie : la couche se superpose au programme de travaux et au filaire de voirie.
Il reste deux choses à faire : les croisements avec les écoles, les arrêts et l'accidentologie, et la validation des passages, en commençant par les alertes. Et je le redis : la base compte environ 20 % de passages en moins que la référence, surtout à cause des fusions en carrefour. Elle sert à prioriser et à chiffrer, pas encore de recensement exhaustif.
Sources : besoin exprimé par la DGST ; attributs de la couche (dimensions, orientation, quartier) = datasets/predictions/gpso ; sous-comptage d'environ 20 % (543 objets pour 670 passages) = cahier_recherche/README.md, section 6.1.

## Slide 20
ET DEMAIN
Les prochaines étapes avec la DGST
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
20
1
Prioriser
Croiser les passages avec les écoles, les sorties de transports et l'accidentologie : la carte des passages à traiter en premier.
2
Chiffrer
Une fiche par commune (nombre, dimensions) pour les notes aux instances et les marchés de sécurisation.
3
Suivre
À chaque nouvelle orthophoto IGN, on relance la chaîne et on repère les passages nouveaux ou disparus.
Avant tout : revoir les 1 036 alertes et valider la couche avec les services.
Notes: Trois prochaines étapes avec la DGST. D'abord prioriser : on croise les passages avec les écoles, les sorties de transports et l'accidentologie, pour avoir la carte des passages à traiter en premier.
Ensuite chiffrer : une fiche par commune, avec le nombre de passages et leurs dimensions, pour les notes aux instances et les marchés de sécurisation.
Enfin suivre : à chaque nouvelle orthophoto IGN, on relance la même chaîne et on repère les passages nouveaux ou disparus. L'ortho IGN 2026 (RVB Express) est déjà diffusée sur la Géoplateforme.
Mais avant tout, il faut revoir les 1 036 alertes et valider la couche avec les services.
À dire seulement comme ouverture : à terme, cette couche pourrait devenir un référentiel piéton plus large, avec les abaissés de trottoir, les bandes podotactiles et le lien avec le filaire de voirie.
Sources : 1 036 alertes = datasets/predictions/gpso/resume.json ; cahier_recherche/README.md.

## Slide 21
POUR CONCLURE
Quand s'arrêter ? Dès que le post-traitement suffit
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
21
Règles SIG
Quand une donnée source existe. Pas le cas ici.
SAM 3, vérifié à l'œil
Pour un besoin ponctuel, si on accepte de corriger à la main.
Modèle entraîné
Quand le volume et la répétition le justifient : 8 communes, chaque millésime.
Ce qu'on retient
SAM 3 nous a fait gagner beaucoup de temps pour construire les données.
Il faut découper le territoire par quartiers avant de faire les tuiles.
Un U-Net classique suffit, et il tourne sur un portable.
Les alertes du post-traitement disent où regarder.
Merci. Vos questions ?
Notes: Pour finir : on s'arrête dès qu'un post-traitement suffit à rendre la donnée correcte.
Des règles SIG quand la donnée existe. SAM 3 et une vérification à l'œil pour un besoin ponctuel. Un modèle entraîné quand on a du volume et qu'on va refaire le travail, ce qui est notre cas.
Ce qu'on retient : SAM 3 accélère énormément la préparation, il faut découper par quartiers avant de tuiler, un modèle classique suffit, et les alertes disent où regarder.
Merci, on prend vos questions.

## Slide 22
ANNEXE A · MESURER
On mesure des passages trouvés, pas des pixels bien classés
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
22
Le piège
Les passages couvrent 0,67 % de l'image.
Un modèle qui ne détecte rien a donc 99,33 % de pixels « bien classés ».
Ce score ne dit rien de la donnée.
Passages trouvés · cible > 88 %
mesuré : 89 % sur Vanves
Points justes · cible > 85 %
mesuré : 100 % (0 parasite) sur Vanves
Position du point · cible < 1,5 m
mesuré : 0,40 m en médiane sur Vanves
Comptage par cellule de 102 m · cible < 0,5
mesuré : 0,25 d'écart moyen sur Vanves
Notes: Annexe, pour les questions. Les passages ne couvrent que 0,67 % de l'image : un modèle qui ne trouve rien affiche 99,33 % de pixels bien classés. On a donc fixé des cibles en passages.
Sur Vanves, les quatre cibles sont atteintes : 89 % des passages retrouvés, aucun point parasite, 40 cm d'écart médian, et 0,25 passage d'écart moyen de comptage par cellule de 102 m.
Sources : cibles = cahier_recherche/README.md ; mesures = cahier_recherche/README.md.

## Slide 23
ANNEXE B · RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Résultats par passage, sur le réglage et sur le test
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
23
Mesure
Réglage · Meudon-sur-Seine
Test · Vanves
Passages de référence / détectés
55 / 54
85 / 76
Points justes (précision)
0,926
1,000
Passages retrouvés (un pour un)
0,945
0,894
Écart du centre, moyen / médian
0,67 m / 0,31 m
0,73 m / 0,40 m
Centres à moins de 1,5 m
89,6 %
90,8 %
Écart de comptage par cellule de 102 m
0,194
0,250
Écart de comptage total
−1
−9
Réglage du post-traitement sur Meudon-sur-Seine uniquement. Test mesuré une seule fois, avec des paramètres figés. Petits échantillons : un passage vaut 1 à 2 points.
Notes: Le détail par passage. Le post-traitement a été réglé sur Meudon-sur-Seine, puis figé avant la mesure sur Vanves.
L'écart de comptage de −9 sur Vanves vient surtout des fusions en carrefour, pas de passages que le modèle ne verrait pas.
Les échantillons sont petits, 55 et 85 passages : les marges d'incertitude sont larges.
Source : cahier_recherche/README.md (tableau « Résultats par objet »).

## Slide 24
ANNEXE C · PIÈGES ET LIMITES
Ce qui nous a piégés, et ce qui reste ouvert
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
24
Piège
Ce que ça faisait
Ce qu'on a fait
SAM 3 brut
Faux positifs, fusions, passages coupés par l'ombre
Toutes les propositions vérifiées à la main
Tuiles qui se chevauchent
84 % du sol de contrôle déjà vu à l'entraînement, scores gonflés
Découpage par quartiers avant l'export
Carrefours
Passages voisins fusionnés, environ 20 % de passages en moins au comptage
Alerte « fusion probable » ; la séparation reste à faire
Pas de rue vide à l'entraînement
Faux points possibles hors des quartiers annotés
File « faible confiance » à revoir en priorité
Notes: Annexe : ce qui nous a piégés, utile si vous voulez refaire la démarche.
SAM 3 brut produit des faux positifs, des fusions et des passages coupés par l'ombre : on a tout vérifié à la main. Les tuiles qui se chevauchent nous avaient donné des scores gonflés : on découpe désormais par quartiers avant l'export.
Deux points restent ouverts. Les passages voisins fusionnés en carrefour, environ 20 % de passages en moins au comptage : l'alerte « fusion probable » les signale, la séparation reste à faire. Et le modèle n'a jamais vu de rue sans passage : la file « faible confiance » est à revoir en priorité.
Sources : cahier_recherche/README.md (pilote et fuite spatiale, section 6.1 pour le comptage) ; datasets/predictions/gpso/resume.json.

## Slide 25
ANNEXE D · SURFACE
Pourquoi un passage piéton fait environ 25 m²
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
25
25 m², c'est l'emprise du passage : la chaussée traversée (7,6 m) sur la profondeur du passage (4,2 m). La peinture, c'est à peu près la moitié.
Notes: Si on vous dit que 25 m², c'est grand pour un passage piéton : c'est normal, on mesure l'emprise, pas la peinture.
Le polygone détecté englobe les bandes et les espaces entre elles, exactement comme l'annotation faite à la main. Sur le quartier de réglage, les passages de référence font 25,4 m² en médiane, pour 7,4 m sur 4,15 m.
La réglementation impose au moins 2,5 m de profondeur, et en ville on est souvent entre 3 et 4 m. Sur une chaussée de 7 à 8 m, on arrive vite à 25 m².
À 20 cm par pixel, le contour peut déborder d'un ou deux pixels, soit 20 à 40 cm de trop au plus. Ça ne change pas l'ordre de grandeur.
La peinture elle-même fait environ 13 à 15 m², pour 7 bandes de 50 cm : à peu près la moitié de l'emprise.
Sources : datasets/predictions/parametres_figes.json (calibration_alertes : médiane 25,44 m², longueur 7,4 m, largeur 4,15 m sur 51 passages de réglage) ; datasets/predictions/gpso/passages_pietons_points_wgs84.geojson (2 086 passages sans alerte : médianes 27 m², 7,6 m, 4,2 m).

## Slide 26
ANNEXE E · ALERTES
Comment une alerte est attribuée
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
26
Alerte
Règle
Seuil
Objets
Fusion probable
Surface > 58,9 m² ou longueur > 14,1 m
58,9 m² · 14,1 m
174
Faible confiance
Score moyen du modèle < 0,973
0,973
572
Forme atypique
La surface remplit moins de 76 % de son rectangle orienté
76 %
188
Trop petit
Surface < 15,2 m²
15,2 m²
82
Bord de zone
Touche une zone sans image ou la limite de GPSO
–
20
Sans alerte
Aucune règle déclenchée
–
2 086
Les seuils sont calibrés sur les passages réels du quartier de réglage (Meudon-sur-Seine), pas fixés au jugé. Avant tout, les taches de moins de 6 m² sont retirées.
Un objet peut cumuler plusieurs alertes ; la carte affiche la plus prioritaire (fusion › confiance › forme › taille › bord). Tous restent à valider.
Notes: Si on vous demande d'où viennent les alertes : chaque seuil est tiré des passages réels de Meudon-sur-Seine, notre quartier de réglage.
Pour la fusion, on prend le 98e centile de la surface ou de la longueur des vrais passages, plus 20 % de marge. Pour la confiance, 90 % des vrais passages détectés ont un score plus élevé que 0,973. Pour la forme, c'est le 5e centile du remplissage, et pour la taille, le 5e centile de la surface.
Pourquoi 0,973, c'est très haut ? Parce qu'on a préféré sur-alerter plutôt que laisser passer une erreur. Environ un vrai passage sur dix tombe aussi dans la file faible confiance, et c'est voulu.
Les nombres du tableau comptent l'alerte principale de chaque objet ; un objet peut en avoir plusieurs.
Sources : scripts/postprocess.py (règles et ordre de priorité) ; datasets/predictions/parametres_figes.json (seuils et calibration) ; datasets/predictions/gpso/resume.json (effectifs).

## Slide 27
ANNEXE F · CHOIX DU MODÈLE
DINOv3 testé : le U-Net fait mieux, en chiffres et à l'œil
Grand Paris Seine Ouest · GéoAI passages piétons · Géo Évènement 2026
27
Courbes d'apprentissage : IoU sur le volet de réglage
Vérité terrain, prédiction DINOv3, prédiction U-Net, sur une tuile du volet de réglage.
vert : correct · rouge : détection en trop · bleu : passage manqué
DINOv3 (Meta) : modèle de fondation pré-entraîné sur imagerie satellite, utilisé gelé avec une tête de segmentation.
Sur le volet de réglage, le U-Net est devant à chaque graine : meilleur score 0,746 contre 0,729, moyenne 0,742 contre 0,723.
DINOv3 est aussi moins stable : une de ses graines chute à 0,38 en début d'entraînement.
À l'œil, DINOv3 manque une partie des passages et déborde sur les bords ; le U-Net suit mieux le contour.
Le U-Net est environ 4 fois plus rapide à l'inférence, et c'est l'architecture proposée dans ArcGIS Pro : on l'a gardé.
Notes: Annexe, si on nous demande pourquoi pas un modèle plus récent. On a voulu vérifier qu'un gros modèle de fondation, DINOv3, ne faisait pas mieux que notre U-Net.
Sur le volet de réglage, le U-Net est devant à chaque graine : 0,746 contre 0,729 pour le meilleur run, 0,742 contre 0,723 en moyenne sur trois graines. DINOv3 est aussi moins stable : une de ses graines tombe à 0,38 au début de l'entraînement.
Sur le quartier de test, les deux sont au coude-à-coude (0,739 pour le U-Net, 0,748 pour DINOv3), avec des intervalles de confiance qui se recouvrent : l'écart n'est pas significatif.
Ce qui a fini de trancher : le contrôle visuel, où DINOv3 rate une partie des passages et déborde sur les bords ; le coût d'inférence, 3 minutes 21 contre 13 à 15 minutes pour 88 tuiles ; et la compatibilité avec ArcGIS Pro, qui propose le U-Net.
Une précision sur les courbes : la courbe DPT de la graine 1 s'arrête à l'époque 9, c'est un run interrompu, qu'on n'a pas retenu.
Sources : cahier_recherche/README.md, section 5.2 (tableau de comparaison, intervalles de confiance, temps d'inférence) ; page de comparaison qualitative du volet de réglage.